REGULATIVY, NOVÝ NÁVRH

REGULATIVY VÝSTAVBY

Regulativy se týkají celého současně zastavěného území a všech rozvojových ploch obce.

Obecné zastavovací podmínky

Pokud není uvedeno jinak, je třeba respektovat základní prvky, které jsou charakteristické pro tento region a obec.

- Jednoduchý půdorysný tvar, který respektuje směr vrstevnic.

- Výška objektu 1 nadzemní podlaží+podkroví, pokud není dále stanoveno jinak.

- Sklon střechy 25-45 stupňů, tvar střechy sedlový, stanový.

- Střešní krytina hladká (eternit, bonský šindel, plech), tašková (pálená, betonová).

- Omítka hladká, štítovou pasáž je možné materiálově nebo barevně odlišit.

- Preferovat přírodní materiály a dřevo.

- Výplně otvorů převážně vertikálního charakteru.

- Na zpevnění ploch používat dlažbu, nebo jiný podobný materiál.

- Pro zahradní úpravy preferovat zde zastoupená přirozená rostlinná společenstva

- Parkování bude vždy na vlastním pozemku, garáž řešit jako součást hlavní stavby, pokud nebude výslovně uvedeno jinak (viz. závazné regulační podmínky, které jsou uvedeny ve vyhlášce).

Regulativy jsou rozděleny na nově navrženou zástavbu a pro stávající výstavbu tam, kde se předpokládá větší stavební aktivita.

Nově navržená výstavba

Lokalita B

- Maximální plocha zastavění pozemku 30%.  Stavební čára je minimálně 6 m od komunikace (tj. chodníku, nebo parkoviště, které jsou součástí místní komunikace). Objekty budou mít max. 1 nadzemní podlaží+podkroví (viz. závazné regulační podmínky, které jsou uvedeny ve vyhlášce). V ostatním platí obecné zastavovací podmínky.

V Libštátě 3.9.2007

Regulativy byly schváleny usnesením RO Libštát č. R 098/07 dne 3.9.2007:

R 098/07 	RO Libštát se seznámila s předloženým návrhem úpravy regulativu pro územní plánování,

s návrhem souhlasí a ukládá starostovi předat tuto úpravu na MĚÚ Semily k zapracování do

územně plánovací dokumentace Obce Libštát .